## Slide 1
GUIA – REQUISITOS DE SUPERFÍCIE
Superfícies Pintadas
REQUISITOS PARA SUPERFÍCIES PINTADAS
Critérios de avaliação visual aplicados após a pintura, incluindo classes, condições de inspeção.
OBJETIVO DO MATERIAL
Padronizar as normas no setor, facilitando a identificação da classe, avaliação do defeito e tomada de decisão.
QUALIDADE É CONFORMIDADE • CONSULTE SEMPRE O DESENHO TÉCNICO E A INSTRUÇÃO APLICÁVEL

## Slide 2
ITS
FLUXO INTEGRADO DE INSPEÇÃO
Como decidir usando as duas normas
1
PASSO A PASSO PARA O SETOR
1
IDENTIFIQUE A ETAPA
Antes da pintura = ITS 176 Depois da pintura = ITS 177
→
2
CONFIRME A CLASSE
Verifique na ordem de produção : 1, 2, 3 ou 4.
→
3
DECIDA
Liberar • Avaliar • Reprovar Na dúvida, acionar Qualidade.
2
CRITÉRIOS QUE NÃO PODEM SER ESQUECIDOS
#
Quantidade
Verifique o nível do defeito e sua visibilidade conforme classe.
👁
Visibilidade
Avalie conforme escala de classe quando aplicável.
!
Função
Não liberar se prejudicar montagem, função ou gerar corrosão.
EM CASO DE DÚVIDA, NÃO LIBERAR AUTOMATICAMENTE. CONSULTAR A NORMA, O DESENHO OU O RESPONSÁVEL DA QUALIDADE.
QUALIDADE É CONFORMIDADE • CONSULTE SEMPRE O DESENHO TÉCNICO E A INSTRUÇÃO APLICÁVEL

## Slide 3
ITS
AVALIAÇÃO DE SUPERFÍCIE
Condições de inspeção e aplicação
1
CONDIÇÕES PADRÃO DE AVALIAÇÃO
✓
Superfície limpa
ITS 176: superfícies limpas.
ITS 177: recém-pintadas
LUX
Iluminação
Recomendado: 1500 a 2000 lux no local de inspeção
☁
Luz difusa
Iluminação uniforme, sem direção marcada.
90°
Ângulo
Avaliar preferencialmente em ângulo reto à superfície.
👁
Lateral
Pode avaliar ligeiramente de lado para cobrir ângulos.
1m
Distancia
Avaliar a 1m de distancia.
AVALIAÇÃO EM ÁREA
CLASSES 1
Máximo 2 defeitos PRATICAMENTE INVISIVEL
CLASSES 2
Máximo 3 defeitos POUCO VISIVEL
IMPORTANTE: termos como “praticamente invisível”, “muito pouco visível” e “claramente visível” dependem da avaliação de inspetor experiente.
QUALIDADE É CONFORMIDADE • CONSULTE SEMPRE O DESENHO TÉCNICO E A INSTRUÇÃO APLICÁVEL
ATENÇÃO
DEFEITOS CLARAMENTE VISIVEL REPROVAR

## Slide 4
2
CLASSIFICAÇÃO DAS SUPERFÍCIES
Aplica-se às duas normas
Classe
Nível visual
Descrição prática
Exemplo de aplicação
1
Muito alta
Visível no campo imediato de visão do observador.
Frente, painéis principais, regiões externas críticas
2
Média
Visível, porém afastada do campo imediato de visão.
Áreas visíveis secundárias ou de observação eventual
3
Baixa
Não imediatamente visível.
Regiões internas, inferiores ou pouco aparentes
4
Oculta
Permanentemente oculta após montagem.
Áreas internas cobertas ou escondidas
2
RESUMO VISUAL DE EXIGÊNCIA
1
Máxima
→
2
Média
→
3
Baixa
→
4
Oculta
MAIOR EXIGÊNCIA ESTÉTICA
MENOR EXIGÊNCIA ESTÉTICA
QUALIDADE É CONFORMIDADE • CONSULTE SEMPRE O DESENHO TÉCNICO E A INSTRUÇÃO APLICÁVEL

## Slide 5
2.1
Exemplos práticos das classes
1
Máxima
→
2
Média
→
3
Baixa
→
4
Oculta
MAIOR EXIGÊNCIA ESTÉTICA
MENOR EXIGÊNCIA ESTÉTICA
QUALIDADE É CONFORMIDADE • CONSULTE SEMPRE O DESENHO TÉCNICO E A INSTRUÇÃO APLICÁVEL
1
Máxima
2
Média
3
Baixa
Part number 54944474
Part Number 54047681
Baixa

## Slide 6
DEFEITO
1
2
3
4
Escorrido de Tinta
✕
!
!
✓
Sujeira
✕
!
✓
✓
Casca de laranja
✕
!
✓
✓
Contaminação
✕
!
!
Ferrugem
✕
!
Risco
✕
!
✓
✓
Marca de lixamento
✕
!
!
✓
Poros
✕
!
✓
✓
Bolhas
✕
✕
!
✓
Falha de pintura
✕
✕
!
✓
Diferença da coloração
✕
!
Mapeamento da chapa
✕
!
✓
✓
DEFEITO
Escorrido de Tinta
Sujeira
Casca de laranja
Contaminação
Ferrugem
Risco
Marca de lixamento
Poros
Bolhas
Falha de pintura
Diferença da coloração
Mapeamento da chapa
DEFEITO
Escorrido de Tinta
Sujeira
Casca de laranja
Contaminação
Ferrugem
Risco
Marca de lixamento
Poros
Bolhas
Falha de pintura
Diferença da coloração
Mapeamento da chapa
DEFEITO
Escorrido de Tinta
Sujeira
Casca de laranja
Contaminação
Ferrugem
Risco
Marca de lixamento
Poros
Bolhas
Falha de pintura
Diferença da coloração
Mapeamento da chapa
!
!
!
!
!
EM CASO DE DÚVIDA, NÃO LIBERAR AUTOMATICAMENTE. Consulte a norma ou o responsável da Qualidade.
PODE LIBERAR
AVALIAR
Avalie se está muito visivel a não conformidade,conforme os limites da
ITS 177 e ITS 176 ou STD120-0014 e STD120-0015
desde que não comprometa a função ou a proteção da peça
✕
✓
REPROVAR
2.2
Exemplos práticos das classes
!

## Slide 7
3
PONTOS DE ATENÇÃO
QUALIDADE É CONFORMIDADE • CONSULTE SEMPRE O DESENHO TÉCNICO E A INSTRUÇÃO APLICÁVEL
OLHAR COM ATENÇÃO AS BORDAS,QUINAS INTERNAS E REGIÕES ONDE A TINTA TENDE A ACUMULAR
VERIFICAR LOCAIS ONDE A PEÇA FOI APOIADA,PENDURADA OU TOCADA DURANTE O PROCESSO
VERIFICAR SE CONTEM FALHAS DE PINTURA
VERIFICAR SE CONTEM RESIDOS NA PEÇA COMO SUJEIRA
TODOS OS EXEMPLOS SÃO CASOS DE REPROVA

## Slide 8
3.1
PONTOS DE ATENÇÃO
QUALIDADE É CONFORMIDADE • CONSULTE SEMPRE O DESENHO TÉCNICO E A INSTRUÇÃO APLICÁVEL
VERIFICAR A TEMPERATURA E VELOCIDADE DO FORNO PARA EVITAR DESPLACAMENTO
VERIFICAR DESVIOS DE COR E BRILHO
VERIFICAR NIVEL DE CAMADAS PARA EVITAR DESPLACAMENTO
VERIFICAR SE CONTEM RESPINGOS NA SUPERFÍCIE
TODOS OS EXEMPLOS SÃO CASOS DE REPROVA

## Slide 9
3.2
EXEMPLOS DE NÃO CONFORMIDADES
QUALIDADE É CONFORMIDADE • CONSULTE SEMPRE O DESENHO TÉCNICO E A INSTRUÇÃO APLICÁVEL
FALHA DE PINTURA
FERRUGEM
CONTAMINAÇÃO
TODOS OS EXEMPLOS SÃO CASOS DE REPROVA